附件1：

72项通信行业标准名称及主要内容

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 标准主要内容 | 代替标准 | 采标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | YD/T 1634-2016 | 光传送网（OTN）物理层接口 | 本标准规定了可以应用WDM技术的光网络物理层域间接口（IrDI）技术要求，主要包括光传送网（OTN）物理层接口分类、接口兼容能力、光接口参数的定义、光接口参数值及光安全考虑等内容。这些接口也可以在适当时用做域内接口（IaDI）使用。 本标准适用于符合ITU-T G.709的光传送网（OTN）物理层域间接口（IrDI），也适用于与ITU-T G.871规定的光传送网（OTN）不兼容的非光传送网（non-OTN）物理层域间接口（IrDI）。对于non-OTN IrDI，不要求具有OTN管理功能。 本标准适用于没有线路光放大器的局内、短距离和长距离的系统。 本标准适用于光支路信号是数字信号，不适用于光支路信号是模拟信号的情况。 本标准不包括光监控通路相关内容。 | YD/T 1634-2007 | ITU-T G.959.1:2012，IDT |
|  | YD/T 2336.1-2016 | 分组传送网（PTN）网络管理技术要求 第1部分：基本原则 | 本部分规定了分组传送网（PTN）网络管理的基本原则，包括PTN网络管理需求、体系结构，以及采用的方法论、定义的管理接口位置及使用的通信协议栈。 本部分适用于PTN网络管理系统。 | YD/T 2336.1-2011 |  |
|  | YD/T 2336.2-2016 | 分组传送网（PTN）网络管理技术要求 第2部分：NMS系统功能 | 本部分规定了分组传送网（PTN）NMS系统功能要求，主要包括NMS系统中EMS管理、拓扑管理、 配置管理、故障管理、性能管理和安全管理等功能要求。 本部分适用于PTN网络管理系统 | YD/T 2336.2-2011 |  |
|  | YD/T 2336.5-2016 | 分组传送网（PTN）网络管理技术要求 第5部分：基于IDL/IIOP技术的EMS-NMS接口信息模型 | 本部分规定了分组传送网(PTN)网络管理体系EMS-NMS之间基于IDL/IIOP技术的接口规范。 本部分适用于PTN网络管理系统。 |  |  |
|  | YD/T 2336.6-2016 | 分组传送网（PTN）网络管理技术要求 第6部分：基于XML技术的EMS-NMS接口信息模型 | 本部分规定了分组传送网络(PTN)网络管理体系EMS-NMS之间基于XML技术的接口规范。 本部分适用于PTN网络管理系统。 |  |  |
|  | YD/T 3042.1-2016 | 高精度同步网网络管理技术要求 第1部分：基本原则 | 本部分规定了高精度同步网络管理需求、体系结构，以及制定该部分标准时采用的方法论、定义的管理接口位置及使用的通信协议栈。 本部分适用于高精度同步网，传统同步网可以参考使用。 |  |  |
|  | YD/T 3042.2-2016 | 高精度同步网网络管理技术要求 第2部分：EMS系统功能 | 本部分规定了高精度同步网的网元管理系统（EMS）的系统结构、软硬件平台系统管理功能要求。 本部分适用于高精度同步网网元管理系统（EMS）。对于采用网络管理系统（NMS）直接管理高精度同步网设备的方式，应参考本部分中的功能需求，也可将两种方式结合使用。 |  |  |
|  | YD/T 3042.3-2016 | 高精度同步网网络管理技术要求 第3部分：NMS系统功能 | 本部分规定了高精度同步网网络管理系统（NMS）系统功能要求，主要规定了管理范围、技术要求和系统功能要求。 本部分适用于高精度同步网的网络管理系统。 |  |  |
|  | YD/T 3042.4-2016 | 高精度同步网网络管理技术要求 第4部分：EMS-NMS接口功能 | 本部分规定了高精度同步网网络管理体系中EMS-NMS接口功能。 本部分适用于高精度同步网的网元管理系统和网络管理系统。 |  |  |
|  | YD/T 3042.5-2016 | 高精度同步网网络管理技术要求 第5部分：EMS-NMS接口通用信息模型 | 本部分规定了高精度同步网网络管理体系EMS-NMS接口技术要求中的通用信息模型。 本部分适用于高精度同步网网元管理系统和网络管理系统。 |  |  |
|  | YD/T 3042.6-2016 | 高精度同步网网络管理技术要求 第6部分：基于IDL-IIOP技术的EMS-NMS接口信息模型 | 本部分规定了高精度同步网网络管理体系EMS-NMS之间基于IDL/IIOP技术的接口要求。 本部分适用于采用IDL-IIOP技术的高精度同步网EMS-NMS接口。 |  |  |
|  | YD/T 3043-2016 | 800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网 高速分组数据（HRPD）（第四阶段）空中接口测试方法 信令一致性 | 本标准规定了800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网高速分组数据（HRPD）（第四阶段）接入终端和接入网的信令一致性测试内容，包括缺省信令应用、缺省分组应用、流层协议、会话层、连接层、安全层、MAC层和物理层测试的内容。 本标准适用于800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网的高速分组数据（HRPD）第四阶段技术的数字蜂窝移动通信系统的AT和AN。由于高速分组数据（HRPD）第四阶段具有对高速分组数据（HRPD）第一、二阶段的向后兼容性，故本标准也适用于基于高速分组数据（HRPD）第一、二阶段开发的AT。本标准适用于支持CSIM/RUIM卡（机卡分离）及不支持CSIM/RUIM卡（机卡一体）的800MHz/2GHz cdma2000移动通信终端。 |  |  |
|  | YD/T 3044-2016 | 800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网 高速分组数据（HRPD）（第四阶段）空中接口测试方法 网络兼容性 | 本标准规定了800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网高速分组数据（HRPD）（第四阶段）空中接口的网络兼容性测试内容，包括系统接入及空闲模式下的测试、数据连接模式下的基本功能测试、切换测试、鉴权测试、混合业务测试、业务性能测试、业务应用测试等。 本标准适用于800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网的高速分组数据（HRPD）第四阶段技术的数字蜂窝移动通信系统的AT和AN。由于高速分组数据（HRPD）第四阶段具有对高速分组数据（HRPD）第一、二阶段的向后兼容性，故本标准也适用于基于高速分组数据（HRPD）第一、二阶段开发的AT。本标准适用于支持CSIM/RUIM卡（机卡分离）及不支持CSIM/RUIM卡（机卡一体）的800MHz/2GHz cdma2000移动通信终端。 |  |  |
|  | YD/T 3045-2016 | 900MHz WCDMA数字蜂窝移动通信网 无线接入子系统设备技术要求与测试方法 | 本标准规定了900MHz WCDMA数字蜂窝移动通信网无线接入子系统设备技术要求及测试方法，包括无线接入子系统设备的功能要求、性能要求和接口要求等以及相应的测试方法。 本标准适用于900MHz WCDMA数字蜂窝移动通信网的无线接入子系统设备。 |  |  |
|  | YD/T 3046-2016 | 移动核心网设备节能参数和测试方法 | 本标准规定了移动通信核心网络MSC、GMSC、HLR/HSS、MME/SGSN、SAEGW/GGSN、PCRF/SPR、CG、DRA、PGW/SGW/PDSN、HSGW设备以及IMS核心网CSCF、HSS/SLF、MGCF、IM-MGW、SBC等设备的节能参数及测试方法。 本标准适用于GSM、TD-SCDMA、CDMA、WCDMA及LTE移动通信核心网设备。 |  |  |
|  | YD/T 3047-2016 | 移动通信设备节能参数和测试方法 基站控制器 | 本标准规定了移动通信基站控制器的节能参数、参考测试模型和测量方法。在测量方法中定义了测试环境、供电、测试参考点、仪表、测量误差、测试数据记录等方面的要求。 本标准适用于GSM、TD-SCDMA、WCDMA和CDMA制式的基站控制器设备。 |  |  |
|  | YD/T 3048.1-2016 | 通信产品碳足迹评估技术要求 第1部分：移动通信手持机 | 本部分规定了移动通信手持机碳足迹评估的原则、系统边界、计算方法、数据收集、数据质量要求、分配原则及数据发布原则。 本部分适用于各类移动通信手持机，包括机身、随机附件和包装。 |  |  |
|  | YD/T 3048.2-2016 | 通信产品碳足迹评估技术要求 第2部分：以太网交换机 | 本部分规定了以太网交换机碳足迹评估的原则、系统边界、计算方法、数据收集、数据质量要求、及分配原则。 本部分适用于各类以太网交换机，包括机身、随机附件和包装。 |  |  |
|  | YD/T 3049-2016 | IPv6技术要求 基于代理移动IPv6的组播 | 本标准规定了PMIPv6域中基于终端侦听的组播移动技术方案，包括组播树移动锚点（MTMA）和直接路由优化两种模式下的工作流程、消息格式、设备要求和安全描述等等。 本标准适用于PMIPv6网络中的组播树移动锚点（MTMA）、移动管理实体区域移动锚点(LMA)和移动接入网关(MAG)。 |  |  |
|  | YD/T 3050-2016 | 多介质桥接宽带客户网络组网技术要求 | 本标准规定了多介质桥接（MMB）宽带客户网络的体系架构、MMB宽带客户网络的抽象层、MMB控制消息、拓扑发现、安全建立、MMB-AP的自动配置和MMB的QoS等方面的技术要求。 本标准适用于公用电信网中的宽带客户网络和设备，专用电信网也可参考使用。 |  |  |
|  | YD/T 3051-2016 | 基于代理移动IP协议的公众无线局域网支持IP移动性的技术要求 | 本标准规定了公众无线局域网支持IP移动性所需的系统架构、接口协议、技术需求及关键技术。 本标准适用于由网络运营商建设并提供服务的公众无线局域网。 |  |  |
|  | YD/T 3052-2016 | 虚拟专用局域网服务（VPLS）中基于边界网关协议（BGP）的多归连接技术要求 | 本标准规定了VPLS网络中基于BGP的多归连接技术要求，主要内容包括需求和场景描述，多归连接的操作方式，包括冗余的多条接入链路和PE的选择机制，接入链路或PE失效后的切换机制等，以及为支持上述功能而对PE间信令协议BGP进行的扩展。该技术要求的适用范围包括CE通过二条或二条以上的接入链路接入二个或二个以上的PE时，在这些冗余的接入链路和PE之间作1:1或1:N的冗余保护，不包括在这些冗余的接入链路和PE之间作1+1或1+N的负载均衡。 本标准适用于运营商提供的基于LDP的VPLS业务，或基于BGP的VPLS业务，或二者混合的VPLS业务，以及设备制造商提供的用于提供上述业务的网络设备。 |  |  |
|  | YD/T 3053-2016 | 基于FDN的宽带网络接入服务器技术要求 | 本标准规定了基于FDN的宽带网络接入服务器（BNAS）和业务路由器（SR）技术要求 ，包括基于FDN的宽带网络接入服务器（BNAS）接入节点需求、控制面技术要求、基于FDN的BNAS应用场景。 本标准适用于基于FDN的宽带网络接入服务器。 |  |  |
|  | YD/T 3054-2016 | 云资源运维管理功能技术要求 | 本标准规定了云计算物理资源、虚拟资源及云平台系统的管理功能技术要求，包括资源信息管理、资源关系管理、拓扑管理、资源分配策略管理等功能。 本标准适用于云资源运维管理系统。 |  |  |
|  | YD/T 3055-2016 | 智能型通信网络 策略控制系统技术要求 | 本标准定义了WLAN场景下，固网设备和非无缝分流移动终端的融合策略控制系统架构、网元、接口和流程；以及H(e)NB接入场景下，互通的策略控制系统架构、网元、接口和流程。WLAN、H(e）NB之外的接入场景，如ADSL等接入不在本标准范围之内。 本标准适用于智能型通信网络策略控制要求。 |  |  |
|  | YD/T 3056-2016 | 25Gb/s电吸收调制激光器(EML)组件 | 本标准规定了25.78Gb/s或27.95 Gb/s带制冷器的电吸收调制激光器组件的缩略语、术语和定义、技术要求、测试方法、可靠性试验、检验规则及标志、包装、运输和贮存等要求。 本标准适用于100Gb/s CFP封装形式互连模块用25.78Gb/s或27.95 Gb/s 带制冷器的电吸收调制激光器组件。 |  |  |
|  | YD/T 841.4-2016 | 地下通信管道用塑料管 第4部分：硅芯管 | 本部分规定了地下通信管道用高密度聚乙烯硅芯管的产品结构、分类、型号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本部分适用于地下通信管道系统用硅芯管及配套管件。 |  |  |
|  | YD/T 3057-2016 | 联网社区文化生活服务系统 技术框架 | 本标准规定联网社区文化生活服务系统提供的业务种类、系统的技术架构、系统各组成部分的功能要求、内容格式要求及相关的技术要求。 本标准适用于联网社区文化生活服务系统。 |  |  |
|  | YD/T 2455.7-2016 | 电信网视频监控系统 第7部分：安全要求 | 本标准规定了电信网络视频监控系统的安全要求。 本标准适用于国内电信网络视频监控业务设计和业务运营。 |  |  |
|  | YD/T 1483-2016 | 无线电设备杂散发射技术要求和测量方法 | 本标准规定了无线电设备杂散发射的限值、限值的应用及测量方法。 本标准适用于无线电设备在9 kHz～300 GHz频率范围内的杂散发射，不适用于附录D所列标准中规定的无线电设备和业务。 | YD/T 1483-2006 | ITU-R SM.329-12:2012,MOD |
|  | YD/T 3058-2016 | 宽带普遍服务质量管理系统总体要求 | 本标准规定了宽带普遍服务质量管理系统的网络结构、通信协议、系统功能要求、平台功能要求、性能要求和安全要求等。 本标准适用于宽带普遍服务质量管理系统和管理支撑平台。 |  |  |
|  | YD/T 3059-2016 | 宽带普遍服务专用固定客户端设备技术要求 | 本标准规定了用于宽带普遍服务固定网络上行接口的客户端路由器设备的物理接口、协议接口、设备功能、操作管理维护功能、性能要求和其他要求等。 本标准适用于宽带普遍服务管理系统客户端设备。 |  |  |
|  | YD/T 3060.2-2016 | LTE无线接入网网络管理技术要求 第2部分：节能管理 | 本部分规定了LTE无线接入网网络管理技术要求中的节能管理的架构、需求、网络信息模型和性能测量数据。 本部分适用于LTE无线接入网的节能管理。 |  |  |
|  | YD/T 1484.5-2016 | 无线终端空间射频辐射功率和接收机性能测量方法 第5部分：TD-SCDMA无线终端 | 本部分规定了TD-SCDMA无线终端空间射频辐射功率和接收机性能测量方法，包括频率范围和限值。 本部分适用于便携和车载使用的无线终端，也适用于那些在固定位置使用的无线终端以及通过USB接口、Express接口和PCMCIA接口等接口连接在便携式计算机的数据设备。 | YD/T 1977-2009 |  |
|  | YD/T 3061-2016 | TD-LTE数字蜂窝移动通信网智能天线 | 本标准规定了TD-LTE数字蜂窝移动通信网智能天线的术语定义、分类、电性能、机械特性、环境条件、测量方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等 本标准适用于工作于室外的工作频段为 1880MHz～1920MHz(band 39，称为F频段)、2010MHz～2025MHz(band 34，称为A频段)或2500MHz～2690MHz(band 41，称为D频段)的TD-LTE系统智能天线。其他类型的智能天线也可参照本标准。 |  |  |
|  | YD/T 3062-2016 | 认证、授权、计费（AAA）系统支持IPv6的技术要求 | 本标准规定了AAA系统支持IPv6的扩展，通过定义新的RADIUS属性，以实现RADIUS对IPv6网络接入的支持。 本标准适用于使用RADIUS协议的AAA系统。 |  |  |
|  | YD/T 3063-2016 | 轻型双栈（DS-Lite）设备技术要求 | 本标准规定了基于固网宽带接入方式下采用IP in IP封装技术实现4 Over 6隧道的AFTR设备技术要求，包括设备形态和组网模式，提出了接口、安全和冗余部署等技术要求。 本标准适用于轻型双栈过渡技术局端AFTR设备。 |  |  |
|  | YD/T 3064-2016 | 轻量级IPv6业务网关设备技术要求 | 本标准规定了轻量级IPv6业务网关设备的接口规格、适配层要求、压缩编码、地址分配、路由转发、互通等功能的要求。 本标准适用于支持轻量级IPv6技术(6LoWPAN)的业务网关设备。 |  |  |
|  | YD/T 1698-2016 | IPv6网络设备技术要求 具有IPv6路由功能的以太网交换机 | 本标准规定了具有IPv6路由功能的以太网交换机的技术要求，包括功能要求、通信接口、通信协议、性能指标、安全功能要求以及环境要求等。 本标准适用于支持IPv6协议且具有路由功能的以太网交换机。 | YD/T 1698-2007 |  |
|  | YD/T 3065-2016 | IPv6地址编码与管理技术要求 基于DHCPv6的地址租约查询 | 本标准规定了一种可以用于从DHCPv6服务器端获取DHCPv6客户端的租约信息的交互租约查询方法，包括在DHCPv6租约查询请求端和服务器端进行通信的数据格式及其交互逻辑的要求。 本标准适用于支持DHCPv6的设备。 |  |  |
|  | YD/T 3066-2016 | 电信级虚拟桌面系统 总体技术要求 | 本标准规定了可运营可管理的虚拟桌面系统的应用场景、总体技术框架和总体技术要求。 本标准适用于电信级虚拟桌面系统。 |  |  |
|  | YD/T 3067-2016 | 电信级虚拟桌面系统 终端技术要求 | 本标准规定了电信级虚拟桌面系统终端的技术要求，包括不同类型的终端及其各自适应场景、软硬件配置及外设需求、体系架构、功能要求、性能要求、安全技术要求。 本标准适用于电信级虚拟桌面系统。 |  |  |
|  | YD/T 3068-2016 | 电信级虚拟桌面系统 平台技术要求 | 本标准规定了电信级虚拟桌面系统平台的技术要求，包括平台系统架构、功能要求、兼容性要求和非功能性要求。 本标准适用于电信级虚拟桌面系统。 |  |  |
|  | YD/T 3069-2016 | 光传送网（OTN）互联互通技术要求 | 本标准规定了光传送网（OTN）互联互通技术要求，包括OTN互联互通模型、基于OTUk接口的业务互通要求、管理开销互通要求、保护互通要求和同步互通要求。 本标准适用于光传送网。 |  |  |
|  | YD/T 1991-2016 | N×40Gbit/s光波分复用（WDM）系统技术要求 | 本标准规定了单通路速率为40Gbit/s 密集波分复用（DWDM）系统在C波段传输时的技术要求，主要包括系统分类、系统参数要求、光波长转换单元（OTU）技术要求、波分复用器件的基本要求、光放大器技术要求、色散补偿技术要求、前向纠错（FEC）技术要求、动态功率控制和增益均衡技术要求、光分插复用（OADM）技术要求、光监控通路要求、传输功能和性能要求、网络管理要求和自动功率减小（APR）进程要求等。 本标准适用于单通路速率为40Gbit/s，工作在C波段100GHz或50GHz波长间隔WDM系统，同时适用于单通路速率为10Gbit/s、40Gbit/s混合传送WDM系统。 | YD/T 1991-2009 |  |
|  | YD/T 3070-2016 | Nx100Gbit/s超长距离光波分复用(WDM)系统技术要求 | 本标准规定了N×100Gbit/s单纤单向超长距离（ULH）波分复用（WDM）系统在C波段传输时的技术要求，主要包括系统分类、系统参数要求、光波长转换器（OTU）技术要求、光放大器技术要求、前向纠错（FEC）技术要求、动态功率控制和增益均衡技术要求、光分插复用器（OADM）技术要求、光监控通路要求、传输功能和性能要求、网络管理要求和自动功率减小（APR）进程要求等。 本标准适用于单通路速率为100Gbit/s、工作在C波段的多跨段超长距离（MS-ULH）WDM系统和单跨段超长距离（SS-ULH）WDM系统。 |  |  |
|  | YD/T 2616.8-2016 | 无源光网络(PON)网络管理技术要求 第8部分：基于IDL/IIOP技术的EMS-NMS接口信息模型 | 本部分规定了无源光网络（PON）网络管理体系EMS-NMS之间基于IDL/IIOP技术的接口规范。 本部分适用于PON网络管理系统的多厂商互通的实现。 |  |  |
|  | YD/T 3071-2016 | 接入网技术要求 SFP/SFP+封装的PON ONU | 本标准规定了的SFP/SFP+封装的PON ONU模块的功能要求、PON接口要求、电接口特性、机械尺寸、功耗要求、贮存和工作条件等内容。 本标准适用于公众电信网环境下的SFP封装的1G-EPON和GPON ONU模块以及SFP+封装的10G-EPON ONU和XG-PON ONU模块。 |  |  |
|  | YD/T 3072-2016 | 接入网设备测试方法 PON系统承载频率同步和时间同步 | 本标准规定了PON系统承载频率同步和时间同步时对局端设备（OLT）和用户侧设备（ONU）的接口、功能和性能等方面的测试方法。 本标准适用于1G-EPON、GPON、10G-EPON及XG-PON系统。 |  |  |
|  | YD/T 1449.3-2016 | 基于公用电信网的宽带客户网络设备技术要求 第3部分：通用介质的有线联网设备 | 本部分规定了使用电力线、电话线和同轴电缆三种通用介质的室内联网技术（以下简称G.hn技术）的设备在宽带客户网络的位置、业务和设备类型、G.hn协议、接口、功能、性能、维护管理、指示灯与按键、电气与环境等方面的要求。 本部分适用于利用G.hn技术提供室内联网的应用场景。 |  |  |
|  | YD/T 2795.2-2016 | 智能光分配网络 光配线设施 第2部分：智能光缆交接箱 | 本部分规定了智能光缆交接箱产品的定义、组成、分类、型号命名、端口编码规则、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本部分适用于智能光缆交接箱。 |  |  |
|  | YD/T 3073-2016 | 面向集团客户接入的分组传送网（PTN）技术要求 | 本标准规定了面向集团客户接入PTN的总体网络架构、设备要求、业务功能、服务质量（QoS）、操作管理和维护（OAM）、保护、同步、控制平面、管理平面、数据通信网（DCN）、设备性能及与城域网PTN互通等方面内容。 本标准适用于面向集团客户接入的PTN网络、设备和系统。 |  |  |
|  | YD/T 3074-2016 | 基于分组网络的频率同步互通技术要求及测试方法 | 本标准规定了基于分组传送网络的频率同步互通技术要求和相应的测试方法。 本标准适用于分组网络环境下的PTN、POTN、PON等各种分组设备以及需要与分组网络进行互通的SDH、MSTP、OTN等其它设备。 |  |  |
|  | YD/T 3075-2016 | 高精度时间同步互通技术要求和测试方法 | 本标准规定了高精度时间同步互通应用场景和模型，基于PTP以太接口、1PPS +ToD接口和域间OTUk接口时间同步互通的技术要求和测试方法。 本标准适用于组建高精度时间同步网的时间同步设备、分组传送网设备、光传送网设备、分组光传送网设备、PON接入网设备、末端应用设备等各类型设备。 |  |  |
|  | YD/T 3076-2016 | 信息无障碍 视障者互联网信息服务辅助系统技术要求 | 本标准规定了视障者互联网信息服务辅助系统的系统构成方式、服务提供方式、服务功能要求、信息传送与处理等方面的技术要求。 本标准适用于视障者互联网信息服务辅助系统的建设开发和测试验收。 |  |  |
|  | YD/T 3077-2016 | 统一通信通讯录业务能力和相关接口技术要求 | 本标准规定了统一通信中通讯录业务需求、架构、数据描述和接口要求。 本标准适用于统一通信中通讯录业务。 |  |  |
|  | YD/T 3078-2016 | 移动增强现实业务能力总体技术要求 | 本标准规定了移动增强现实（MobAR）系统体系结构，制定MobAR系统需要支持的组件功能、消息流程、接口协议绑定等方面的业务能力总体技术要求。 本标准适用于移动互联网业务环境下的智能终端及应用服务器。 |  |  |
|  | YD/T 3079-2016 | 移动互联网长在线应用系统总体技术要求 | 本标准规定了基于终端中间件与消息代理服务器架构的移动互联网长在线应用系统的总体架构要求、组网要求、系统模块功能要求、业务流程、协议与接口要求。 本标准适用于移动互联网长在线应用系统。 |  |  |
|  | YD/T 3080-2016 | 移动互联网用户上下文感知平台技术要求 | 本标准规定了移动互联网用户上下文感知平台的概念、总体功能、系统结构、系统功能要求、业务流程要求、安全性要求。 本标准适用于为移动互联网用户提供上下文信息服务的网络运营商平台。 |  |  |
|  | YD/T 3081-2016 | 基于表述性状态转移（REST）技术的业务能力开放应用程序接口（API） 图片共享 | 本标准规定了基于表述性状态转移（REST）技术的图片共享能力开放应用程序接口（API），包括接口的资源定义、资源操作、数据结构、基本流程和安全要求等。 本标准适用于提供图片共享能力开放的应用程序接口（API）。 |  | OMA-TS-REST_NetAPI_ImageShare-V1_0，NEQ |
|  | YD/T 3082-2016 | 移动智能终端上的个人信息保护技术要求 | 本标准规定了移动智能终端上的个人信息的类型，根据其不同的处理环节，结合每类信息的特点，对相应类型的个人信息保护提出具体的技术要求。 本标准适用于移动智能终端和移动应用软件，可穿戴设备等其它类型的终端也可参考使用。 |  |  |
|  | YD/T 3083-2016 | 基于公用通信网络的汽车信息化业务技术要求 | 本标准规定了汽车信息化业务的业务描述、业务功能、管理功能、计费及结算等方面方面的要求。 本标准适用于国内乘用车的信息服务业务。 |  |  |
|  | YD/T 3084-2016 | 基于公用通信网络的汽车信息化服务支撑平台与车载终端的接口技术要求 | 本标准规定了汽车信息化服务支撑平台与车载终端的接口要求、车载终端登陆信息、PoI 搜索服务、新闻服务、音乐服务、视频服务、天气预报服务、实时路况服务和有声读物服务接口描述和消息等要求。 本标准适用于国内乘用车的信息服务业务。 |  |  |
|  | YD/T 3085-2016 | 基于公用通信网络的汽车信息化服务支撑平台与汽车厂商业务平台的接口技术要求 | 本标准对汽车信息化服务支撑平台与汽车厂商的业务平台的接口要求、请求消息包结构、应答消息结构进行了说明；对PoI搜索服务、音乐服务、视频服务、天气预报服务、股票服务、实时路况服务和有声读物服务的业务流程、接口描述、请求报文和应答报文等方面进行了技术要求。 本标准适用于国内所有汽车厂商的汽车；适用于中国汽车信息服务业务的业务开展、平台开发和实施。 |  |  |
|  | YD/T 3086-2016 | 基于公用通信网的车载网关技术要求 | 本标准规定了基于公用通信网的车载通信网关的位置和类型、应用场景、网关架构、功能要求、接口要求、性能要求等。 本标准适用于基于公用通信网的车载通信网关。 |  |  |
|  | YD/T 3087-2016 | 通信用嵌入式太阳能光伏电源系统 | 本标准规定了通信用嵌入式太阳能光伏电源系统的定义、分类、配置、安装要求、安全防护要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等。 本标准适用于利用太阳能资源并嵌入到通信用-48V直流电源系统中使用的太阳能光伏电源系统。 本标准不适用于并网型和独立离网型的太阳能光伏电源系统，不适用于风/光互补等混合电源系统。 |  |  |
|  | YD/T 2323-2016 | 通信配电系统电能质量补偿设备 | 本标准规定了380V低压并联型电能 质量补偿设备的定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等。 本标准适用于通信配电系统中的380V低压并联型电能质量补偿设备。 | YD/T 2323-2011 |  |
|  | YD/T 3088-2016 | 通信用336V整流器 | 本标准规定了通信用336V整流器的要求、试验方法、检验规则和包装贮存。 本标准适用于通信用336V整流器。 |  |  |
|  | YD/T 3089-2016 | 通信用336V直流供电系统 | 本标准规定了通信用336V直流供电系统的组成、系列、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于通信局站和数据机房中向通信设备供电，标称电压为336V的直流供电系统。 |  |  |
|  | YD/T 3090-2016 | 通信用壁挂式电源系统 | 本标准规定了通信用壁挂式电源系统的定义、分类、技术要求、蓄电池技术要求、环境适应性要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于由高频开关电源(不大于200A)、逆变器（不大于4000VA）、蓄电池、配电装置、温度调节装置和机柜（箱）等组成的通信电源系统，不适用于仅交流输出的UPS系统。 |  |  |
|  | YD/T 3091-2016 | 通信用240V/336V直流供电系统运行后评估要求与方法 | 本标准规定了通信用240V/336V直流供电系统运行后评估的术语定义、评估要求和方法。 本标准适用于通信用240V/336V直流供电系统。 |  |  |
|  | YD/T 3092-2016 | 通信局（站）用接地铜排组件技术要求和检测方法 | 本标准规定了通信局（站）用接地铜排组件的术语和定义、产品组成、分类、型号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于通信局（站）用的接地铜排组件。 |  |  |