附件2：

1项石化行业标准修改单

SH/T 3406—2013

《石油化工钢制管法兰》

第1号修改单（报批稿）

1、4.1.5条中“表4.1.5 PN150(Class 900)法兰尺寸”表中规格“DN600” 对应的管子插入孔 “B0” 值 “565”更改为“616”。 2、将4.1.6条中“表4.1.6 PN260(Class 1500)法兰尺寸” 表中规格“DN80至DN600” 对应的管子插入孔 “B0” 值删除。 3、4.2.1条中“图4.2.1”、4.2.2条中“图4.2.2”和4.2.3条中“图4.2.3”更改为新图。 4、4.2.4条中“表4.2.4 松套法兰用翻边短节尺寸”表中规格“DN32” 对应的PN50和PN110的环槽中心直径“P”值“60.32”更改为“60.33”。 5、4.4.1条中“表4.4.1 PN20(Class 150)A系列法兰尺寸”表中规格“DN1450”对应的法兰外径“O”值“1850”更改为“1805”。 6、4.4.2条中“图4.4.2 a）和b）”更改为新图。 a）对焊法兰 b）法兰盖 7、4.5.1条中“表4.5.1 PN11(Class 75)B系列法兰尺寸”表中规格“DN1050”对应的法兰颈部尺寸“H”值“1063.8”更改为“1068.3”。 8、4.5.3条中“表4.5.3 PN20(Class 300)B系列法兰尺寸”表中规格“DN650”对应的法兰高度“Y”值“168”更改为“143”； 规格“DN950”对应的法兰高度“Y”值 “165”更改为“191”；规格“DN1500”对应的法兰颈部尺寸“H”值“1557.3”更改为“1531.9”。 9、4.6.1条中“图4.6.1”更改为新图。 10、4.7.1条中“表4.7.1 公称直径小于或等于DN600法兰尺寸极限偏差”在“突台高度”与“凹凸面榫槽面尺寸”行之间补充新条文： 环槽面法兰突台高度 W 所有型式 +0.4 0 11、4.7.4条中“表4.7.4 公称直径大于DN600法兰尺寸极限偏差” 在“突台高度”与“法兰颈部”行之间补充新条文： 环槽面法兰突台高度 W +0.4 0 12、6.1.9条后补充新条文，6.1.10： “6.1.10 除本标准另有规定外，其余机加工表面的最大粗糙度为12.5μm。” 13、9.1.2条中“表9.1.2 材料代号”表中文字“料牌号”更改为“材料牌号”。 14、将A.5条中“表A.5-9 材料组别为1.15的钢制管法兰用材料最大允许工作压力”删除。 15、A.5条中“表A.5-16 材料组别为2.5的钢制管法兰用材料最大允许工作压力”更改为新表。 表A.5-16材料组别为2.5的钢制管法兰用材料最大允许工作压力 工作温度 ℃ 最大允许工作压力 bar PN11 Class75 PN20 Class150 PN50 Class300 PN68 Class400 PN110 Class600 PN150 Class900 PN260 Class1500 PN420 Class2500 ≤38 9.5 19 49.6 66.2 99.3 148.9 248.2 413.7 50 9.3 18.7 48.8 65.0 97.5 146.3 243.8 406.4 100 8.7 17.4 45.3 60.4 90.6 135.9 226.5 377.4 150 7.9 15.8 42.5 56.6 84.9 127.4 212.4 353.9 200 6.9 13.8 39.9 53.3 79.9 119.8 199.7 332.8 250 6.0 12.1 37.8 50.4 75.6 113.4 189.1 315.1 300 5.1 10.2 36.1 48.1 72.2 108.3 180.4 300.7 325 4.6 9.3 35.4 47.1 70.7 106.1 176.8 294.6 350 3.1 8.4 34.8 46.3 69.5 104.3 173.8 289.6 375 - 7.4 34.2 45.6 68.4 102.6 171.0 285.1 400 - 6.5 33.9 45.2 67.8 101.7 169.5 282.6 425 - 5.5 33.6 44.8 67.2 100.8 168.1 280.1 450 - 4.6 33.5 44.6 66.9 100.4 167.3 278.8 475 - 3.7 31.7 42.3 63.4 95.1 158.2 263.9 500 - 2.8 28.2 37.6 56.5 84.7 140.9 235.0 538 - 1.4 25.2 33.4 50.0 75.2 125.5 208.9 550 - - 25.0 33.3 49.8 74.8 124.9 208.0 575 - - 24.0 31.9 47.9 71.8 119.7 199.5 600 - - 21.6 28.6 42.9 64.2 107.0 178.5 625 - - 18.3 24.3 36.6 54.9 91.2 152.0 650 - - 14.1 18.9 28.1 42.5 70.7 117.7 675 - - 12.4 16.9 25.2 37.6 62.7 104.5 700 - - 10.1 13.4 20.0 29.8 49.7 83.0 725 - - 7.9 10.5 15.4 23.2 38.6 64.4 750 - - 5.9 7.9 11.7 17.6 29.6 49.1 775 - - 4.6 6.2 9.0 13.7 22.8 38.0 800 - - 3.5 4.8 7.0 10.5 17.4 29.2 816 - - 2.8 3.8 5.9 8.6 14.1 23.8 16、B.1条中符号“d”的解释“螺纹尺寸”’更改为“螺母的最大厚度”。 17、B.6条中“表B.6-3 PN68(Class 400) 、DN≤600mm法兰用螺柱长度”更改为新表。 表B.6-3 PN68(C1ass400)、DN≤600mm法兰用螺柱长度 公称直径 DN 螺纹 数量 个 螺柱长度LS mm 用于突面法兰 用于凹凸面和榫槽面 用于环槽面 15 M14 4 90 85 90 20 M16 4 100 90 100 25 M16 4 100 95 100 32 Ml6 4 110 100 110 40 M20 4 120 115 120 50 Ml6 8 120 110 125 65 M20 8 135 130 140 80 M20 8 140 135 145 100 M24 8 160 150 165 125 M24 8 165 155 165 150 M24 12 170 160 175 200 M27 12 190 180 195 250 M30 16 210 200 215 300 M33 16 220 215 225 350 M33 20 230 220 230 400 M36 20 240 230 245 450 M36 24 245 235 250 500 M39 24 260 255 270 600 M45 24 285 280 295