前言

本标准的第3.3条、第3.4条、第3.5条、第3.10条、表1的部分指标、表2为强制性的，其余为推荐性的。

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中华人民共和国工业和信息化部安全生产司提出。

本标准起草单位：兵器工业安全技术研究所、中国爆破器材行业协会、山西北方晋东化工有限公司。

本标准主要起草人：白春光、李芙慈、魏新熙、王亚、李便花。

海上救生烟火信号产品生产安全技术条件

范围

本标准规定了海上救生烟火信号产品生产、贮存、运输和销毁的安全技术要求。

本标准适用于海上救生烟火信号产品的生产、贮存、运输和销毁。特殊用途烟火制品的生产、贮存和销毁安全技术要求参照使用。

本标准不适用于海上救生烟火信号产品所使用配件和原材料的生产。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 15603  常用化学危险品贮存通则

GB 50016  建筑设计防火规范

GB 50161—2009  烟花爆竹工程设计安全规范

WJ 1695  黑火药生产防静电安全规程

WJ 1911  烟火药生产防静电安全规程

WJ 9049  民用爆破器材企业安全管理规程

《爆破器材运输车安全技术条件》  国防科学技术工业委员会  2001.3.19  科工爆［2001］156号

安全技术要求

3.1  建筑物的危险等级应按下列情况划分：

a） 1.1级  建筑物内的危险品在制造、贮存、运输中具有整体爆炸危险或有迸射危险，其破坏效应将波及周围。根据破坏能力划分为：

1） 1.1-1级  建筑物内的危险品发生爆炸事故时，其破坏能力相当于TNT的厂房和仓库。

2） 1.1-2级  建筑物内的危险品发生爆炸事故时，其破坏能力相当于黑火药的厂房和仓库。

b） 1.3级  建筑物内的危险品在制造、贮存、运输中具有燃烧危险，偶尔有较小爆炸或较小迸射危险，或两者兼有但无整体爆炸危险，其破坏效应局限于本建筑物内，对周围建筑物影响较小。

c） 1.4级  建筑物内的危险品无重大危险性，但不排除某些危险品在外界强力引燃、引爆条件下会发生燃烧爆炸。

3.2  海上救生烟火信号产品生产工序及仓库的危险等级分类应分别符合表1和表2的要求。建筑物的危险等级应根据建筑物内生产工序的危险等级或贮存危险品的危险等级确定。当同一建筑物内存在不同生产工序或贮存多种危险品时，建筑物的危险等级按其中最高危险等级确定。贮存氧化剂的建筑物应按GB 50016的要求确定其火灾危险类别。

表1  生产工序的危险等级

| 序号 | 危险等级 | 生产工序名称 | 技术要求或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1-1 | 含有高氯酸盐烟火药剂 | — |
| 2 | 1.1-2 | 除发光药以外的烟火药剂（包括点火药、传火药、延时药、摩擦药、推进剂、烟雾剂等）的配药、混药、装药、压药、烘干 | 对危险品进行直接加工的工序宜采取钢板防护措施 |
| 3 | 1.3 | 单质原料称量，氧化剂、可燃物的粉碎和筛选，发光药的配药、混药、装药和压药 | — |
| 4 | 1.3 | 各类海上救生烟火信号产品装配 | — |
| 5 | 1.3 | 成品试验、检验 | — |
| 注：表中黑体字为强制性内容。 |

表2   危险品仓库的危险等级

| 序号 | 危险等级 | 仓库内贮存的危险品 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1-2 | 黑火药、硝化纤维素（含水量小于25 %） |
| 2 | 1.3 | 硝化纤维素（含水量大于等于25 %） |
| 3 | 1.3 | 火箭降落伞火焰信号类和抛绳器类产品 |
| 4 | 1.3 | 拉火帽 |
| 5 | 1.4 | 除本表中序号3所列的其他类海上救生烟火信号产品 |
| 6 | 1.1-2 | 除发光药以外的烟火药剂中转库 |
| 7 | 1.3 | 发光药中转库 |
| 8 | 1.4 | 成品中转库 |

3.3  危险性建筑物的计算药量按建筑物内能同时爆炸或燃烧的危险品药量之和计算。成品计算药量应按其产品中各种装填药的总和计算。1.1级总仓库内允许最大计算药量10000 kg；1.3级总仓库内允许最大计算药量20000 kg；1.4级总仓库内允许最大计算药量5000 kg。1.1级中转库内允许最大计算药量500 kg；1.3级中转库内允许最大计算药量1000 kg；1.4级中转库内允许最大计算药量1000 kg。

3.4  危险品生产区内的危险性建筑物与其周围村庄、公路、铁路、城镇等的外部距离应分别按建筑物的危险等级和计算药量计算后取其最大值。建筑物外部最小允许距离应符合GB 50161的要求。1.4级仓库的外部最小允许距离应符合GB 50161—2009表4.2.3中“计算药量≤100”栏的要求。

3.5  危险品生产区和库区内各建筑物之间的最小允许距离，应分别按各危险性建筑物的危险等级及其计算药量确定的距离计算后取其最大值。建筑物与邻近建筑物的最小允许距离应符合GB 50161—2009的相关要求。1.4级仓库与邻近建筑物的最小允许距离应符合表3的要求。

表3  1.4级仓库与邻近建筑物的最小允许距离

| 计算药量 kg | 最小允许距离 m |
| --- | --- |
| ≤1000 | 12 |
| 2000 | 15 |
| 5000 | 20 |

3.6  有固定操作人员的非危险性生产工房不应与危险性建筑物联建。各危险工序之间应采取防护隔离措施。计算药量超过10 kg的1.1级建筑物应设置符合GB 50161—2009要求的防护屏障。

3.7  生产中可能有危险品撒落的工作间应采用不发生火花、防（导）静电地面，工作台面应铺设防（导）静电橡胶。烟火药剂生产工序防静电应符合WJ 1911的要求。使用黑火药的生产工序防静电应符合WJ 1695的要求。

3.8  易发生燃烧事故的生产工房应在工作台的上方设置雨淋灭火系统或消防给水设施。

3.9  生产过程中危险性生产工房温度宜为16 ℃～30 ℃，相对湿度宜为50 %～70 %。危险性工房的通风、空气调节系统应采用直流式，其送风机的出口应装止回阀，风管上的调节阀应采用防爆型。通风和空气调节机室应单独设置，且不应与危险性工作间相通。

3.10  危险性工作间及危险品仓库电气危险场所分类和防雷类别应分别符合表4和表5的要求。

表4 危险性工作间电气危险场所分类和防雷类别

| 序号 | 工作间（或建筑物）名称 | 电气危险场所分类 | 防雷 类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除发光药以外的烟火药剂（包括点火药、传火药、延时药、摩擦药、推进剂、烟火剂、烟雾剂）的配药、混药、装药、压药，烘干 | F1区 | 一 |
| 2 | 单质原料称量，氧化剂、可燃物的粉碎和筛选，发光药的配药、混药、装药和压药 | F2区 | 二 |
| 3 | 成品装配 | F2区 | 二 |

表5  危险品仓库电气危险场所分类和防雷类别

| 序号 | 仓库内贮存的危险品 | 电气危险场所 分类 | 防雷 类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑火药、硝化纤维素 | F0区 | 一 |
| 2 | 成品库 | F1区 | 二 |
| 3 | 除发光药以外的烟火药剂中转库 | F1区 | 二 |
| 4 | 发光药中转库 | F1区 | 二 |
| 5 | 成品中转库 | F1区 | 二 |

3.11  黑火药、烟火药剂、10 kg及以上硝化纤维素、成品应分别单库存放，10 kg以下硝化纤维素和烟火药剂存药量较小时可按要求同库隔间存放。其他危险化学品应按GB 15603的要求分类、分区、分库贮存。

3.12  产品厂外道路运输应采用符合《爆破器材运输车安全技术条件》要求的专用运输车。

3.13  销毁场和成品试验场应符合GB 50161—2009的相关要求。

3.14  除上述要求外，海上救生烟火信号产品生产企业工程建设的总平面布置、工艺布置、建筑结构、消防、采暖通风和空气调节、电气与防雷等应符合GB 50161—2009的相关要求，生产安全管理应符合WJ 9049的要求。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部

发

布

2011－03－01实施

2010－11－10发布

海上救生烟火信号产品生产

安全技术条件

Technical specification of safety production of

sea rescue pyrotechnic signalling product

WJ 9067－2010

中华人民共和国兵器行业标准

WJ

G 89

备案号：30766-2011

ICS 71.100.30

G 89